广告小门控制器说明书

一、电气性能

1.输入电压：DC24V

2.额定功率：≦120W

3.工作温度：—25℃～+75℃

3.工作湿度：0%～90%  无水珠

4.遥控距离：≧50M(空旷地带)

二、具体操作说明

1.按键说明：

菜单：用于进入菜单/退出

+ ：  向上移菜单和设置参数时加1功能

－：  向下移菜单和设置参数时减1功能

确定：用于进入菜单项设置或确定当前修改值

2.菜单操作：

长按“菜单”键3秒，进入菜单，数码管显“P00”。进入菜单后按“+”“-”键选择功能菜单后再按“确定”即可进入数值更改界面，通过按“+”“-”键加减相应数值，再“确定”完成修改。修改完要修改的参数后，长按“菜单”键3秒，退出并保存参数。

注意：在菜单设置界面，在10秒内无操作，系统自动退出菜单，长按“菜单”键3秒键返回到主界面。在主界面时，“+”为开门键，“-”为关门键，“确定”为认止键。

3.摇控配码与消码(出厂配套摇控器已配码)

a.配码

进入菜单P18后，按确定，显示“LE”, ,按下摇控器上“开”、“停”、“关”任一键后指示“LF”，配码完成。此时，想再学习下一个摇控，就按“菜单”键返回，再按“确定”就可以。

b.消码

进入菜单P19后长按5秒直到指示“DE”,此时所有注册码被删除。

- 取消自动关门方法

a.长按遥控开键4秒后，门体不会自关动门。再按一次关门后恢复自动关门功能。

b.将参数P09设为0后，取消自动关门。

三、接线图

四、参数设置表

| 名称 | 功能 | 设置范围 | 出厂值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P00 | 开门速度 | 0－30 | 20 | 数值越大速度越快 |
| P01 | 关门速度 | 0－30 | 15 | 数值越大速度越快 |
| P02 | 开门角度 | 0－180 | 90 | 0－180度 |
| P03 | 开门缓动角度 | 0－60 | 25 | 减速角度 |
| P04 | 关门缓动角度 | 0－60 | 25 | 减速角度 |
| P05 | 开门缓动速度 | 0－20 | 10 | 开门慢速速度 |
| P06 | 关门缓动速度 | 0－20 | 5 | 关门慢速速度 |
| P07 | 开门方向 | 0－3 | 0 | 0正极左开,1正极右开,2负极左开,3负极右开 |
| P08 | 电锁延时 | 0-20 | 10 | 0.1-2秒 |
| P09 | 静止时间 | 0-30 | 3 | 1-30秒 |
| P10 | 开门防夹延时 | 0-20 | 10 | 延时越小越灵敏 |
| P11 | 关门防夹延时 | 0-20 | 10 | 延时越小越灵敏 |
| P12 | 电机转矩 | 0-20 | 5 | 数值越大转矩越大 |
| P13 | 复位速度 | 0-20 | 5 | 上电时回到关限位的速度 |
| P14 | 广告灯开启方式 | 0-1 | 0 | 0：光感 1：时钟 |
| P15 | 广告灯开启阀值 | 0-50 | 10 | 开灯亮度设定，数值越大灵敏度越大 |
| P16 | 自动测试模式 | 0-1 | 0 | 0：正常 1：开关门周期性动作 |
| P17 | 关限位检测角度 | 5-255 | 10 | 数值越大，允许关限检测的范围越大 |
| P18 | 摇控学习 |  |  |  |
| P19 | 摇控消码 |  |  |  |
| P20 | 时钟设置-小时 |  |  | 控制板时间设置 |
| P21 | 时钟设置-分 |  |  |  |
| P22 | 备用 |  |  |  |
| P23 | 开灯时间-小时 |  | 19 | 灯箱开启时刻 |
| P24 | 开灯时间-分钟 |  | 0 |  |
| P25 | 关灯时间-小时 |  | 6 | 灯箱关闭时刻 |
| P26 | 关灯时间-分钟 |  | 0 |  |
| P27 | 速度比例P | 0－250 | 5 | 速度环参数 |
| P28 | 速度积分I | 0－250 | 20 |  |
| P29 | 速度微分D | 0－250 | 0 |  |
| P30 | 开门遇阻方式 | 0-1 | 1 | 0＝停止，1＝停止后继续开 |
| P31 | 恢愎出厂参数 | 0－10 | 0 | 5＝恢愎出设置 |
| P32 | 台邦 城邦 | 0－1 | 0 | 0＝台邦 1＝城邦 |
| P33 | 关门检测电流 | 5－60 | 36 | 数值越大关门力度越大 |
| P34 | 复位自检电流 | 5－60 | 36 | 数值越大关门力度越大 |