无刷道闸控制器说明书

一、电气性能

1.输入电压：DC24V

2.额定功率：≦200W

3.工作温度：—25℃～+75℃

3.工作湿度：0%～90%  无水珠

4.遥控距离：≧50M(空旷地带)

二、具体操作说明

1.按键说明：

菜单：用于进入菜单/退出

+ ：  向上移菜单和设置参数时加1功能

－：  向下移菜单和设置参数时减1功能

确定：用于进入菜单项设置或确定当前修改值

2.菜单操作：

长按“菜单”键3秒，进入菜单，数码管显“P00”。进入菜单后按“+”“-”键选择功能菜单后再按“确定”即可进入数值更改界面，通过按“+”“-”键加减相应数值，再“确定”完成修改。修改完要修改的参数后，长按“菜单”键3秒，退出并保存参数。

注意：在菜单设置界面，在10秒内无操作，系统自动退出菜单，长按“菜单”键3秒键返回到主界面。在主界面时，“+”为开门键，“-”为关门键，“确定”为认止键。

3.摇控配码与消码(出厂配套摇控器已配码)

a.配码

进入菜单P18后，按确定，显示“LE”, ,按下摇控器上“开”、“停”、“关”任一键后指示“LF”，配码完成。此时，想再学习下一个摇控，就按“菜单”键返回，再按“确定”就可以。

b.消码

进入菜单P19后长按5秒直到指示“DE”,此时所有注册码被删除。

4.闸机运行方向

第一次电时，观察杆是否向上升的方向运行，如果是就不用调。如果不是就调参数

P07,不是0就是1。运行方向对了，才能行程学习。

5.行程学习

进入菜单P02后，按“确定”，显示“L01”,然后长按“开”键，直到碰到机械限位后松开手，再按“确定”，此时机械限位学习完成；显示“L02”,然后按“关”键，观察杆是否到垂直位置后，按“确定”，此时开限位学习完成；显示“L03”，然后按“关”键，观察杆是否到水平位置后，按“确定”，此时关限位学习完成，显示“P02”,再长按“菜单”键保存数据并退出。

说明：“L01”,“L02”,“L03”,分别代表机械限位，开限位，关限位，机械限位是上电复位时作为机械零点。

6.接线端说明

a.开关停线控：其中开可复用为蓝牙卡和收费方式的刷卡。

b.开计数：接车牌识别，可连续通过识别的车辆，过程不落杆，等所有车辆通过后才落杆。

c.地感：接地感控制器或红外对射。

d.防砸：接压力波。

e.V+：主板输出电源，12V/5V可选。

具体接线请看图1.1。

三、接线图

图1.1

- 参数设置表

| 名称 | 功能 | 设置范围 | 出厂值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P00 | 开门速度 | 0－60 | 50 | 数值越大速度越快 |
| P01 | 关门速度 | 0－60 | 40 | 数值越大速度越快 |
| P02 | 行程学习 |  |  | 原点，开行程，关行程学习 |
| P03 | 开门缓动角度 |  | 230 | 数值越大，减速角度越大 |
| P04 | 关门缓动角度 |  | 300 | 数值越大，减速角度越大 |
| P05 | 开门缓动速度 | 0－20 | 10 | 开门慢速速度 |
| P06 | 关门缓动速度 | 0－20 | 15 | 关门慢速速度 |
| P07 | 开门方向 | 0－1 |  | 0正转,1反转 |
| P08 | 开门角度 |  |  | 开行程微调用 数值增大，开门角度减少 |
| P09 | 关门角度 |  |  | 关行程微调用 数值增大，关门角度增大 |
| P10 | 开门减速幅度 | 0-200 | 70 | 数值越大，减速越快 |
| P11 | 关门减速幅度 | 0-200 | 30 | 数值越大，减速越快 |
| P12 | 电机转矩 开门 | 0-30 | 25 | 数值越大，力矩越大 |
| P13 | 电机转矩 关门 | 0-30 | 25 | 数值越大，力矩越大 |
| P14 | 复位速度 | 0-20 | 9 | 上电时回到关限位的速度 |
| P15 | 压地感时间 | 0-20 | 8(0.8秒) | 地感信号去抖动，数值越大，时间越长 |
| P16 | 自动测试模式 | 0-1 | 0 | 0：正常 1：开关门周期性动作 |
| P17 | 落杆模式 | 0-3 | 2 | 0.延时10秒下杆，1.延时5秒下杆，2.到限位下杆，3.车过后立即下杆 |
| P18 | 学习摇控 |  |  |  |
| P19 | 删除摇控 |  |  | 长按5秒后删除 |
| P20 | 开门防夹灵敏度 | 0-20 | 10 | 数值越小，越灵敏 |
| P21 | 关门防夹灵敏度 | 0-20 | 10 | 数值越小，越灵敏 |
| P22 | 备用 |  |  |  |
| P23 | 备用 |  |  |  |
| P24 | 备用 |  |  |  |
| P25 | 备用 |  |  |  |
| P26 | 电流保护 | 0-16 | 10 | 电流保护值，默认10A |
| P27 | 速度比例P | 0－250 | 10 | 速度环参数 |
| P28 | 速度积分I | 0－250 | 30 |  |
| P29 | 速度微分D | 0－250 | 0 |  |
| P30 | 备用 | 0-1 | 0 |  |
| P31 | 恢愎出厂参数 | 0－10 | 0 | 5＝恢愎出设置 |
| P32 | 备用 | 0－1 | 0 |  |
| P33 | 备用 | 0-1 | 0 |  |
| P34 | 原点检测电流 | 0-60 | 50 | 数值越小，检测原点越灵敏 |

说明：如果道闸配6米杆时，更换6mm弹簧，P00调为20,P01调为20。